PAUTAS PARA FOTOINTERPRETACIÓN

ROCAS

| Limolitas y Arcillolitas | Tonos claros y drenajes dendríticos, vegetación densa. |
| --- | --- |
| Areniscas | presentan tonos claros a que se presentarán como bandas que seguirán curvas de nivel, drenaje enrejado, dendrítico |
| Calizas | tono oscuro, drenaje dendrítico |
| Metamórficas | Tonos mediano claro o negruzco, drenaje dendrítico y rectangular, vegetación tupida. |
| Ígneas | Tonos claros a oscuros, drenaje dendríticos, vegetación uniforme y tupida. |
| Fallas, fracturas, Diaclasas | Se expresan comúnmente en las fotografías aéreas como detalles lineales. Largas alineaciones de tonalidad, normalmente más oscuras que el área circundante, por presencia de drenajes enrejado o trellis, rectangular y por cambios en el recorrido de las corrientes, la presencia de vegetación a lo largo de ellas, alineación de corrientes, |

ANÁLISIS DE LAS REDES DE DRENAJE

El análisis de las redes de drenaje permite estimar la dirección y el buzamiento de las capas rocosas que componen la estructura geológica básica, así como las estructuras de fracturas que la afectaron. Brinda un indicador muy efectivo de la resistencia del suelo y del material rocoso, a la erosión así como de control estructural

# Text boxes

Dendrítico: asociado a pendientes suaves y rocas homogéneas y compactas. Es característico sobre materiales uniformes de granulometría fina, areniscas, granitos y gneiss

Enrejado:  indica presencia de fallas, fracturas y alternancias de rocas duras y blandas Normalmente se desarrollan en los flancos de anticlinales.

Radial: es característico de los plegamientos en domo, o de las laderas volcánicas.

Paralelo: Esta forma de drenaje indica que una gran falla se extiende a través de una zonas

fuertemente plegada, formando un cierto ángulo con la dirección de los pliegues. Los tributarios

siguen los estratos menos resistentes, mientras el curso principal sigue la falla.

Se desarrolla sobre limolitas, arcillolitas, o lavas estratificadas

Anular: característicos donde hay cuerpos intrusivos que atraviesan rocas sedimentarias, estando controlados por la forma de la topografía y las características de las rocas sedimentarias

Rectangular: Las formas rectangulares se desarrollan en zonas donde el control es debido a que el subsuelo presenta una red de diaclasas. Los trazados del drenaje están fuertemente controlados, nos indican areniscas, calizas y rocas ígneas.

Subrectangular : indica normalmente pendientes uniformes. Puede desarrollarse paralelamente a la dirección de rocas sedimentarias fuertemente plegadas

Retorcido : Son resultado de un absoluto control estructural. Los cambios bruscos

de dirección son debidos a la intercepción del drenaje con una barrera de roca resistente.

puede también aparecer este tipo de drenaje al atravesar niveles sedimentarios que

presentan  inconformidades

Anastomosado : Se caracterizan por la presencia de canales entrelazados, abundancia meandros , se encuentran en llanuras aluviales, con sedimentos no consolidados.

Dicotómico : Esta forma se desarrolla en conos aluviales o deltas. Los cursos se disponen en forma de abanico,  indica que los materiales depositados son sedimentos de grano fino

Trellis : Esta forma es resultado de un fuerte control estructural a lo largo del curso de las corrientes e indica zona de fracturamiento